## Slide 1
Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020
Notes: <number>
<number>

## Slide 2
<number>
FASI COPROGETTAZIONE
- VALUTAZIONE PROGETTO E INDIVIDUAZIONE FATTORI DI MIGLIORAMENTO
- APERTURA FASE DI COPROGETTAZIONE
- SOPRALLUOGHI E APPROFONDIMENTI
- CONSEGNA DEI PROGETTI REVISIONATI
- VALUTAZIONE DI COERENZA dei progetti revisionati con le proposte originarie e IDENTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO nei limiti del budget massimo concedibile già stabilito
- CHIUSURA FASE DI COPROGETTAZIONE CON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI PROGETTI E STIPULA DELLE RELATIVE CONVENZIONI tra la regione egli enti beneficiari
FSC Infrastrutture 2014-2020
Notes: <number>
<number>

## Slide 3
<number>
Comune di Figline e Incisa Valdarno
VALUTAZIONE
lunghezza, continuità e connessione dell’itinerario ciclabile con tratte esistenti: il progetto risolve le problematiche attualmente esistenti nel Comune di Figline e Incisa che impediscono il collegamento in sicurezza tra il tratto realizzato a Figline e il tratto progettato nel Comune di San Giovanni; risolve inoltre il passaggio sul torrente Cesto nei periodi non siccitosi (attualmente esiste un guado) Qualità dell’intervento: interventi limitati ma sostanzialmente conformi alle necessità presenti
FATTORI DI MIGLIORAMENTO
GARANTIRE STESSA FUNZIONALITA’ CICLOVIA ARNO (CICLOVIA SOLE) ; TRATTO A-A0 – VALUTARE LA POSSIBILITA’ DI ALLARGARE A 3 M; PREVEDERE SEGNALETICA CONFORME ALLA CICLOVIA ARNO VERIFICARE CHE LE CARATTERISTICHE DELLA PASSERELLA SUL CESTO SIANO TALI DA GARANTIRE LA COERENZA CON IL PD DELLA CASSA DI ESPANSIONE «RESTONE» VERIFICARE CHE L’ALTEZZA DEL PARAPETTO + CORRIMANO (ALTEZZA DELLE SPALLETTE) SIA PARI AD ALMENO 150 CM (VEDI DM 557/1999 PER SOVRAPPASSI) TAVOLA 4
FSC Infrastrutture 2014-2020
Notes: <number>
<number>

## Slide 4
<number>
Comune di Pontassieve
VALUTAZIONE
lunghezza, continuità e connessione dell’itinerario ciclabile con tratte esistenti: il progetto, che coinvolge un tratto piuttosto lungo, risolve il collegamento in sicurezza tra i tratti realizzati di Firenze-Girone e Figline e Incisa Valdarno della Ciclovia dell’Arno Qualità dell’intervento: il progetto presenta varie tipologie di tracciato e sottofondo; potrebbe essere migliorato in alcuni tratti, in particolare nei Comuni di Fiesole e Pontassieve, identificando un tracciato più aderente all’asta fluviale
FATTORI DI MIGLIORAMENTO
VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI IDENTIFICARE UN TRACCIATO PIÙ ADERENTE ALL’ASTA FLUVIALE E CON PENDENZE PIU’ IDONEE AD UN UTENZA CICLOTURISTICA-> TRATTO GIRONE - COMPIOBBI VEDI QUANTO PROPOSTO IN SEDE DI PFE DELLA CICLOVIA DEL SOLE TRATTO COMPIOBBI - LE FALLE – PERCORSO IN SEDE PROPRIA SUL LATO SINISTRO DELLA SS67/ARGINE ARNO + ATTRAVERSAMENTO DELL’ABITATO ELLERA SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA STATALE, ANCHE IN PROMISCUO TRATTO LE FALLE – SIECI – PASSAGGIO SULL’ARGINE DEL FIUME A MARGINE DEI CAMPI VALUTARE LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SOTTOFONDO DA UTILIZZARE INSERIRE UNO SPECIFICO CAPITOLO SULLA EVENTUALE RISPONDENZA A LR 41/2018
Notes: <number>
<number>

## Slide 5
<number>
FONDO NON ASFALTATO
Notes: <number>
<number>

## Slide 6
<number>
LR 41/2018
Art. 3 – Tutela dei corsi d’acqua
Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico sono consentiti :
… f) itinerari ciclopedonali;
Gli interventi sono consentiti previa autorizzazione della struttura regionale competente (Settore Difesa del Suolo) che verifica la compatibilità idraulica nel rispetto delle seguenti condizioni:
sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;
non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua
siano compatibili con la presenza di opere idrauliche;
non interferiscano con la stabilità del fondo e delle sponde;
non vi sia aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;oi sia aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento;
siano adottate nei piani comunali di protezione civile misure per regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali
Notes: <number>
<number>

## Slide 7
<number>
LR 41/2018 -Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua
Art. 3 – Tutela dei corsi d’acqua
Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico sono consentiti :
… f) itinerari ciclopedonali;
Gli interventi sono consentiti previa autorizzazione della struttura regionale competente (Settore Difesa del Suolo) che verifica la compatibilità idraulica nel rispetto delle seguenti condizioni:
sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;
non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua
siano compatibili con la presenza di opere idrauliche;
non interferiscano con la stabilità del fondo e delle sponde;
non vi sia aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;i
non vi sia aggravio del rischio per le persone;
Notes: <number>
<number>

## Slide 8
<number>
LR 41/2018 -Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua
Art. 13 – Infrastrutture lineari o a rete
Gli itinerari ciclopedonali possono essere realizzati nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
venga assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio
siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali
Notes: <number>
<number>

## Slide 9
<number>
Comune di Cavriglia
VALUTAZIONE
lunghezza, continuità e connessione dell’itinerario ciclabile con tratte esistenti: si tratta di un collegamento tra il tracciato principale della ciclopista dell’Arno, l’abitato di Cavriglia e alcune zone di interesse naturalistico e sportivo, nonché il comune di Gaiole da cui passa l’Eroica (percorso cicloturistico inserito nella pianificazione della provincia di Siena) che però non è collegata direttamente Qualità dell’intervento: il progetto prevede la ricucitura di tratti esistenti con tracciati in sede propria e promiscua
FATTORI DI MIGLIORAMENTO
VERIFICARE LA FUNZIONALITÀ DEL TRATTO CAVRIGLIA-CONFINE CON GAIOLE; nel comune di Gaiole è stato progettato un percorso che da continuità fino al capoluogo comunale, da garantire corrispondenza al confine; ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E GLI ACCORDI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO INTERMEDIO NELL’AREA EX MINERARIA ENEL DI SANTA BARBARA VALUTARE LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SOTTOFONDO DA UTILIZZARE INSERIRE UNO SPECIFICO CAPITOLO SULLA EVENTUALE RISPONDENZA A LR 41/2018
FSC Infrastrutture 2014-2020
Notes: <number>
<number>

## Slide 10
<number>
Provincia di Arezzo
VALUTAZIONE
lunghezza, continuità e connessione dell’itinerario ciclabile con tratte esistenti: il progetto risolve il collegamento in sicurezza tra i tratti già finanziati posti a monte e a valle, di cui il progetto costituisce un continuum Qualità dell’intervento: il progetto, di lunghezza limitata pari a 640 m, ma di complessa realizzazione prevede solo tratti in sede propria; l’intervento risente dei vincoli dettati dall’orografia e prevede il passaggio in prossimità della strada provinciale per migliorarne la fruibilità; necessario il passaggio in area protetta e, quindi, la relativa autorizzazione (tratto 8)
FATTORI DI MIGLIORAMENTO
DA VALUTARE LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SOTTOFONDO DA UTILIZZARE (tratti 3 e 7) L’INTERVENTO DOVRÀ ESSERE COMPATIBILE CON L’ADEGUAMENTO DI PERCORSI ESISTENTI ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DI BANDELLA (VEDI STUDIO DI INCIDENZA TRATTI GIA’ FINANZIATI) VERIFICARE LA CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLE VOCI DI SPESA RISPETTO ALL’AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO (Delibera della GR 758/2018)
FSC Infrastrutture 2014-2020
Notes: <number>
<number>

## Slide 11
<number>
Provincia di Arezzo – Ammissibilità delle spese
SPESE TECNICHE fino ad un massimo del 10 % dell’importo a base d’appalto,
comprensivo degli oneri della sicurezza
Notes: <number>
<number>

## Slide 12
<number>
Comune di Sinalunga
VALUTAZIONE
lunghezza, continuità e connessione dell’itinerario ciclabile con tratte esistenti: si tratta di un collegamento tra il tracciato principale del Sentiero della Bonifica con i centri urbani di Sinalunga (stazione) e Bettole, nonché con alcune itinerari di interesse regionale (Lauretana) Qualità dell’intervento: il progetto prevede la realizzazione di due nuovi tratti per un complesso di 12 km passanti da zone a buona valenza storico paesaggistica; da valutare un miglioramento degli interventi proposti, in particolare sul fondo, che sembrano essere insufficienti a garantire la fruizione ciclistica
FATTORI DI MIGLIORAMENTO
NECESSARIO CHIARIRE LO STATO DEL PERCORSO, IN PARTICOLARE I «TRATTI ERBOSI» E LE STRADE BIANCHE, PER COMPRENDERE SE RIDURRE LA LUNGHEZZA DEL PERCORSO MIGLIORANDONE LA QUALITÀ VALUTARE LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SOTTOFONDO DA UTILIZZARE PER I NUOVI TRATTI CICLABILI INSERIRE UNO SPECIFICO CAPITOLO SULLA EVENTUALE RISPONDENZA A LR 41/2018 APPROFONDIRE LE MODALITÀ DI PASSAGGIO SU PONTI ESISTENTI E PER I QUALI NON E’ PREVISTA RIQUALIFICAZIONE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI ATTRAVERSAMENTI SU SP DA VALUTARE SE NECESSARIO SEMAFORO A CHIAMATA (LIVELLO DI TRAFFICO) SC DEL SANTARELLO A BASSA INTENSITÀ DI TRAFFICO-> CHIARIRE COSA SI INTENDE PER DIMINUZIONE DELLA VELOCITÀ CONSENTITA
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
<number>
Comune di Sansepolcro
VALUTAZIONE
lunghezza, continuità e connessione dell’itinerario ciclabile con tratte esistenti: percorso lungo ben 23 km di connessione tra le Ciclovie dell’Arno e la Tiberina che ricalca la «ciclovia dei 2 mari» presente nel PRIIM. L’intervento rappresenta il primo stralcio di un progetto denominato “ itinerario tra il fiume Arno e Tevere….” inserito nel piano provinciale della mobilità della Provincia di Arezzo, oltre che nel PRIIM e nel PIT. La continuità è immediatamente realizzata con la Ciclovia Tiberina Qualità dell’intervento: il progetto prevede il collegamento tra gli abitati di Le Ville, Anghiari e Sansepolcro lungo la vecchia ferrovia dismessa Arezzo-Fossato di Vico; permette perciò il collegamento tra località ad alto potenziale turistico, la stazione di Sansepolcro, polo di interscambio modale, e la Regione Umbria; in parte sede propria e principalmente con tratti promiscui con traffico ridotto; presenti alcune criticità non risolte
FATTORI DI MIGLIORAMENTO
DA ESCLUDERE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VALUTARE LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SOTTOFONDO DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE INSERIRE UNO SPECIFICO CAPITOLO SULLA EVENTUALE RISPONDENZA A LR 41/2018
Notes: <number>
<number>

## Slide 14
<number>
Comune di Calcinaia
VALUTAZIONE
lunghezza, continuità e connessione dell’itinerario ciclabile con tratte esistenti: il progetto risolve il collegamento in sicurezza tra i tratti in fase di realizzazione di Cascina e Pontedera della Ciclopista dell’Arno Qualità dell’intervento: il progetto, nonostante ha lunghezza limitata pari a 5,9 km, prevede sia tratti in sede propria che in promiscuo; si tratta di un itinerario a valenza cicloturistica, più che di mobilità urbana
FATTORI DI MIGLIORAMENTO
VALUTARE LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SOTTOFONDO DA UTILIZZARE PER I TRATTI DI NUOVA REALIZZAZIONE INSERIRE UNO SPECIFICO CAPITOLO SULLA EVENTUALE RISPONDENZA A LR 41/2018 CHIARIRE LA TIPOLOGIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLA SR TOSCO-ROMAGNOLA PER LE AREE DI SOSTA UTILIZZARE MODELLO TIPO
FSC Infrastrutture 2014-2020
Notes: <number>
<number>

## Slide 15
<number>
Comune di Montignoso
FSC Infrastrutture 2014-2020
VALUTAZIONE
lunghezza, continuità e connessione dell’itinerario ciclabile con tratte esistenti: il progetto è funzionale al completamento di ampi tratti già percorribili a nord (comune di Massa) e a sud (Comune di Forte dei Marmi e seguire); con un intervento di lunghezza molto limitata (0,73 km) rende percorribile con continuità tutto il tracciato litoraneo delle province di Massa e Carrara e Lucca Qualità dell’intervento: il progetto di lunghezza limitata prevede un percorso completamente in sede propria (con larghezza di 3 metri, affiancata da marciapiede pedonale di 1,6 metri) e la realizzazione di un’area di sosta
FATTORI DI MIGLIORAMENTO
RENDERE COERENTE IL CROPROGRAMMA LAVORI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E IL CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO (5 MESI INVECE DI 4); DA DEFINIRE LA TIPOLOGIA DELLE RASTRELLIERE BICI, CHE DOVRÀ ESSERE DEL TIPO “BLOCCATELAIO”
Notes: <number>
<number>

## Slide 16
<number>
Comune di San Miniato
VALUTAZIONE
lunghezza, continuità e connessione dell’itinerario ciclabile con tratte esistenti: la lunghezza complessiva dei tracciati è di 13 km. Da rilevare che si tratta di tratte che congiungono i centri principali in riva destra dell’Arno, come previsto dall’Accordo del 2015 e in accordo con il PRIIM che prevede la Ciclopista in riva destra (allegato C. 9 del PRIIM) Qualità dell’intervento: il progetto proposto raggiunge i principali centri abitati lungo la ciclopista, creando una rete percorribile in sicurezza
FATTORI DI MIGLIORAMENTO
VALUTARE LA SIGNIFICATIVITÀ DI ALCUNI TRA I TRATTI PROPOSTI (Castelfranco di Sotto -> prosecuzione dal centro urbano verso la nuova rotonda; Comune di Cerreto Guidi -> tratto di Ripoli) VALUTARE LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SOTTOFONDO DA UTILIZZARE PER I TRATTI DI NUOVA REALIZZAZIONE INSERIRE UNO SPECIFICO CAPITOLO SULLA EVENTUALE RISPONDENZA A LR 41/2018; INTEGRARE IL CRONOPROGRAMMA GENERALE CON IL CRONOPROGRAMMA DI CERRETO GUIDI DA VALUTARE LE MODALITÀ DI ATTRAVERSAMENTO IN SICUREZZA DEL PONTE DI MARCIGNANA PREVEDERE SEGNALETICA CONFORME ALLA CICLOVIA ARNO
Notes: <number>
<number>